## Slide 1: SID$27

## Slide 2: ECUのSecurityについて設定
説明：
① 暗号化方法はAES128
② AESのパスワード( AES_KEY )を16バイトの0x00とする
③ ECUのSecurityパラメータは”False/True”から”False/TypeV/TypeX”に変更
・False: セキュリティ未解除。値は0
・TypeV: セキュリティはTypeV。値は5
・TypeX: セキュリティはTypeX。値は10

## Slide 3: SID$27のフローチャート（全体図）
[1]
[2]
[3]
Part1
Part2
Part3
Part4
Part5
Part6
Part7
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
説明：
・フローチャートの流れによって番号を付けた。
・図が長いため、7つに分けた。
Ctrlキーを押しながらクリックすると、
対応するページにジャンプできる。

## Slide 4: SID$27の実装-Part1
[1]Sessionが01、
”7F 27 7F”を返送
Part1に対応するレスポンスは[1]~[3]で確認
[2]メッセージ長さが2バイト未満、
”7F 27 13”を返送
[3] securityAccessTypeが正しくない、
”7F 27 12”を返送
全体図に戻る

## Slide 5: SID$27の実装-Part2
[4]”27 07 00”はrequestSeedと対応するが、
2バイトではないため、”7F 27 13”を返送
Part2に対応するレスポンスは[4]~[6]で確認
*[5]の確認は不正アクセスが必要なので、Part7の[20]の確認の後で行う
[6]時間がDTIGON未満なので、
“7F 27 37”を返送
SID$11によってECUをリセット
SID$10でセッションを遷移
全体図に戻る

## Slide 6: SID$27の実装-Part4
[11]”27 07”はTypeVのseedを要求
ECUは”67 07”とRN2(2バイト)とSC2(2バイト)を返送
Part4に対応するレスポンスは[10]~[12]で確認
* TypeIVに関する[10]は省略
[12] ”27 31”はTypeXのseedを要求
ECUは”67 31” securitySeeed(2バイト)と
securityCode (2バイト)を返送
全体図に戻る

## Slide 7: SID$27の実装-Part6
[11]”27 08”を発送し、
Seed値返送が未実行のため、
“7F 27 24”を返送
Part6に対応するレスポンスは[16]~[17]で確認
[12]リクエスト・メッセージの長さは一致ではないため、
“7F 27 13”を返送
“27 07”でSeed値を返送
全体図に戻る

## Slide 8: SID$27の実装-Part7
Part7の[21]を確認
*TypeIVに関する[18][19]は省略
[21] Seed値で計算したKey(BF 5F)を発送
ECUは“67 08 BF 5F 00 00”を返送
“27 07”でSeed値を返送
(Seed値: 1F EF)
全体図に戻る

## Slide 9: SID$27の実装-Part3
Part3に対応するレスポンスは[8]~[9]で確認
*TypeIVに関する[7]は省略
[8] “27 07”を発送し、
“67 07 00 00 00 00”を返送
セキュリティ解除成功
[9] “27 31”を発送し、
“67 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00”を返送
全体図に戻る

## Slide 10: SID$27の実装-Part5
Part5に対応するレスポンスは[14]~[15]で確認
*TypeIVに関する[13]は省略
[14] “27 08”を発送し、
“67 08 00 00 00 00”を返送
セキュリティ解除成功
[15] “27 32”を発送し、
“67 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00”を返送
全体図に戻る

## Slide 11: SID$27の実装-Part7
Part7の[23]を確認
*TypeIVに関する[18][19]は省略
[23] Seed値で計算したKey(EA 11 A5 B9 DF EA 6E 5D 1C DC 80 41 42 C4 75 17 )を発送
ECUは“67 32 EA 11 A5 B9 DF EA 6E 5D 1C DC 80 41 42 C4 75 17 ”を返送
“27 31”でSeed値を返送
(Seed値: be 37 cf bd d3 e6 df 9f 0c c2 c0 55 04 19 e1 91)
全体図に戻る

## Slide 12: SID$27の実装-Part3、Part7
Part7の[20]とPart3の[5]を確認
*TypeIVに関する[18][19]は省略
[20] Seed値で計算したKeyと違うkeyを発送
ECUは“7F 27 36”を返送
“27 07”でSeed値を返送
[5]”27 07”を発送。
一回以上の不正アクセスが実行されていたため、
ECUは“7F 27 37”を返送
全体図に戻る

## Slide 13: SID$27の実装-Part7
Part7の[22] を確認
*TypeIVに関する[18][19]は省略
[20] Seed値で計算したKeyと違うkeyを発送
ECUは“7F 27 36”を返送
“27 31”でSeed値を返送
全体図に戻る